## Slide 1: שפת אסמבלי מעבד 8086/88 יחידת עיבוד מרכזית - יע"מ CENTRAL PROCESSING UNIT- CPU
אוגר – REGISTER- יחידה של 16 ביט המשמשת כאחסון זמני או מקום עבודה עבור פעולות חשבון ופעולות לוגיות
אוגרים לשימוש כללי
מילה | בית נמוך LOW | בית גבוה HIGH
AX | AL | AH
BX | BL | BH
CX | CL | CH
DX | DL | DH
SI |  | 
DI |  | 
AX=1234H AH= 12H AL=34H
BX=7 BH=00 BL=07
CX= 0A2E0H CH= A2H CL= 0E0H
DX= 69CH DH=06 DL=9CH
SI=5ABCH
DI=0B67EH

## Slide 3: מבנה שורת קוד באסמבלר
הערה; | אופרנדים OPND1,OPND2 | פקודה | : תווית
תווית – LABEL- מראה מקום (שם ) של שורה בתכנית. יש לשים נקודותיים אחרי התווית.
פקודה – INSTRUCTION
אופרנד – הנתון שעליו מבוצע הפקודה. אופרנד יכול להיות מספר,אוגר או תא בזכרון
לכל פקודה יש 0 או 1 או 2 אופורנדים
אם יש 2 אופרנדים יש לשים פסיק ביניהם. האופרנד הראשון –השמאלי- הוא אופרנד היעד.
האופרנד השני –הימני- הוא אופרנד המקור
הערה- כל מה שמופיע אחרי נקודה פסיק (; ) ייחשב כהערה. מאד מומלץ לכתוב הערות בקוד.
.

## Slide 4: הפקודה MOV MOV OPND1, OPND2 OPND1 OPND2 מעתיק תוכן אופרנד המקור לאופרנד היעד. תוכן אופרנד המקור אינו משתנה. 1. אופרנד המקור הוא מספר ואופרנד היעד הוא אוגר
MOV AX,1 ; 0001 AH=00 AL=01
MOV BX,3 ; 0003 BH=00 BL=03
MOV CL,8 ; 08 CH=? CL =08
MOV DX,1234H; 1234 DH=12H DL=34H
MOV SI,0ADF5H; ADF5 SI=0ADF5H
MOV BH, 7BH ; 7B BH=7BH BL=?
MOV AL,12H
MOV AH,6FH; AX=6F12H
MOV BX,3987H
MOV BH,5CH; BX=5C87H
MOV AL,54; AL=36H
MOV DH,74; DH=4AH
MOV CH,14 ; CH=0EH
MOV AL,-1; AL= 0FFH
MOV BH,-2 ; BH=0FEH
MOV BX,-2; BX= 0FFFEH
גדול מדי – שגוי MOV AL.300;
MOV AX,300; AX=012CH
גדול מדי – שגוי MOV BH,710H;
; גדול מדי – שגוי MOV BX,12345H ;
גדול מדי -שגוי MOV DI,70000;

## Slide 5: המשך הפקודה MOV 2. אופרנד המקור הוא אוגר ואופרנד היעד הוא אוגר כלל ההתאמה- גודל אופרנד המקור חייב להתאים לגודל אופרנד היעד – או שניהם בתים או שניהם מילים.
MOV AL,5
MOV BH,AL; BH=5
MOV SI,1234H
MOV BX,SI ; BX=1234H
לא חוקי
MOV AL,BX
MOV CX,AH
MOV DX,DL
MOV CL,DI
חוקי
MOV AL,AH
MOV CH,BL
MOV DL,AL
MOV AX,BX
MOV SI,DI
MOV DI,DX
אופרנד היעד אף פעם אינו יכול להיות מספר MOV 5, AL – לא חוקי

## Slide 6: תרגול
תבני טבלת מעקב ובדקי מהם תוכן האוגרים לאחר ביצוע קטעי הקוד הבאים – תשובות בהקסא
א.
MOV AX,456H
MOV DH,AL
MOV DL,AH
MOV AH,AL
MOV DL,AH
ב.
MOV AX,7
MOV BX,100
MOV CL,BL
MOV CH,AL
CL | CH | BL | BH | AL | AH
64 | 07 | 64 | 00 | 07 | 00
AX=0007H
BX=0064H
CX=0764H
DL | DH | AL | AH
04 | 56 | 56 | 04
56 |  |  | 56
AX=5656H
DX=5656H
-2=?
2=0000000000000010
1111111111111101
+1
---------------------------
1111111111111110
0FFFEH

## Slide 7: תכנית לתרגול MOV

## Slide 8: הרצת תרגול MOV

## Slide 9: תכנית לתרגול MOV

## Slide 10: הפקודה ADD חבור ADD OPND1,OPND2 0PND1 OPND1+OPND2
חוקי
ADD AL,5
ADD BX,300
ADD SI,BX
ADD BL,CH
ADD CX,5
לא חוקי
ADD AL,300
ADD BX,CH
ADD DX,AL
ADD DI,12345H
ADD BH,AX
MOV AL,4
ADD AL,9; AL=0DH
MOV AL,4
MOV AH,9
ADD AL,AH ; AX=090DH
MOV AL,100
ADD AL,200
AL=?
חוקי, אבל 300 גדול מדי לבית AL
(אינו גולש ל-AH)

## Slide 11: הפקודה SUB חסור SUB OPND1,OPND2 0PND1 OPND1-OPND2
חוקי
SUB AL,5
SUB BX,300
SUB SI,BX
SUB BL,CH
SUB CX,5
לא חוקי
SUB AL,300
SUB BX,CH
SUB DX,AL
SUB DI,12345H
SUB BH,AX
MOV AL,9
SUB AL,4; AL=05H
MOV AL,9
MOV AH,4
SUB AL,AH ; AX=0405H
MOV AL,10
SUB AL,200
AL=?
-190 קטן מדי (אינו גולש ל-AH)

## Slide 12: הפקודות INC , DEC INC OPND OPND = OPND +1 (++) DEC OPND OPND = OPND -1 (--)
INC AL
INC BX
DEC SI
DEC DL
MOV AL,5
INC AL ; AL =6
MOV DI, 1234H
DEC DI ; DI=1233H
MOV AL, -128
DEC AL
-129 קטן מדי לאוגר AL
MOV BX,0FFFFH
INC BX
10000H גדול מדי לאוגר BX
- INC 5 , DEC 100 לא חוקי

## Slide 13: הפקודה MUL כפל לא מסומנים MUL OPND
1. עבור אופרנד בגודל בית בית X בית = מילה
כופל את האופרנד עם תוכן אוגר AL . התוצאה ב AH ) AX הוא החלק הגבוה של התוצאה ו- ALהוא החלק הנמוך של התוצאה(.
אם התוצאה בגודל בית אז AH מתאפס
2. עבור אופרנד בגודל מילה מילה X מילה = מילה כפולה
כופל את האופרנד עם תוכן אוגר AX . התוצאה ב- AX ו- DX . DX) הוא החלק הגבוה של התוצאה ו- AXהוא החלק הנמוך של התוצאה(.
אם התוצאה בגודל מילה אז DX מתאפס
כפל מילים כפל בתים
1. 3X4 =12 2. 3x4 = 12 Mov al,3 mov ax,3
Mov bx,4 Mov bl,4
Mul bl mul bx
; ax=000ch ; dx=0000 ax=000ch
MUL 5
MUL עם מספר אינו חוקי

## Slide 14: תרגול MUL
MOV AL, 3
MOV CH,100
MUL CH
;AX= 300 =012CH
3 X 100
MOV AX,0FFFFH
MOV BX, 2
MUL BX
;DX=0001 AX=0FFFEH
65535 X 2 =131070
0001fffeh
Mov cx,3
Add cx,5
Mov bx,cx
Inc bx
Mov ax,bx
Mul cx
Mov dx,cx
;ax=48h bx=9 cx=dx=8
dx | cx | bx | ax
 | 0003 |  | 
 | 0008 |  | 
 |  | 0008 | 
 |  | 0009 | 
 |  |  | 0009
0000 |  |  | 0048H
0008 |  |  | 
Mov dl, 8
Mov al,9
Sub dl,4
Mul dl
Mov cl,dl
Inc cl
Mov bl,cl
Ax=0024h dl=4 bl=cl=5
dl | cl | bl | al | ah
08 |  |  |  | 
04 |  |  | 09 | 
 |  |  | 24H | 00
 | 04 |  |  | 
 | 05 |  |  | 
 |  | 05 |  | 

## Slide 15: המשך תרגול כתבי קטעי קוד שיבצעו את הביטויים הבאים
5 X (7+1) – 6
Mov al,7
Inc al
Mov bl,5
Mul bl
Sub ax,6
(5 x 3) -1
Mov al,5
Mov ch,3
Mul ch
Dec ax
(0fh – 0ah) x (7+1)
Mov al,0fh
Sub al,0ah
Mov bl,7
Inc bl
Mul bl
(6 x 3) + (7 x 2)
Mov al,6
Mov bl,3
Mul bl
Mov cx,ax add ax,7
Mov al,7 add ax,7
Mov bl,2
Mul bl
Add ax,cx
((5 x 2) +3) x 2
Mov al,5
Add al,5
Add al,3
Add al,al

## Slide 16: הפקודה IMUL כפל מסומנים IMUL OPND
מתיחס לנתונים כמסומנים
MOV AX,1
MOV BX,-1; 0FFFFH
MUL BX
;AX= 65535 X 1= 65535=0FFFFH
DX=0000
MOV AX,1
MOV BX,-1; 0FFFFH
IMUL BX
;AX= -1 X 1= -1= 0FFFFH
DX=0FFFFH
MOV AL,1
MOV BL,0FFH ;255
MUL BL
AX= 255 X 1 = 255= 00FFH
MOV AL,1
MOV BL,0FFH; -1
IMUL BL
AX= 0FFFFH= -1
1.
2.